## Slide 1
Digital Filter 2
ディジタルフィルタ 2
SILAA, Victor Alex
釧路工業高等専門学校
創造工学科(情報分野)
silaa@kushiro.kosen-ac.jp
29/06/2026
Notes: Shingodatanoseisei book chapter . . . .

## Slide 2
FIR フィルタに加えて，IIR フィルタについても理解しよう
In addition to FIR filters, we will also learn about IIR filters.
教科書の該当範囲：第6章．
Textbook Coverage: Chapter 6
目的Objectives
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 3
前回の有限インパルス応答 "finite impulse response" （FIR）フィルタについて振り返り． そして，補足も少々
A look back at finite impulse response (FIR) filters from the last lesson, with a few additions
Time response
時間応答 :
右辺は，畳み込み “convolution” the right hand side is the convolution
𝑥𝑛，𝑦𝑛：入力・出力の離散信号の第 𝑛 標本値， 𝑛=0,1,2,⋯,𝑁−1 nth sample value of input/output discrete signal
𝑁：標本数 "number of samples"，標本値の個数 N: number of samples, number of sample values
𝑏𝑚：第 𝑚 フィルタ係数 "filter coefficient"， 𝑚=0,1,2,⋯,𝐽−1 𝑏𝑚 filter coefficient
𝐽：タップ数 "number of taps"，フィルタ係数の個数 𝐽: Number of taps, number of filter coefficients
FIR フィルタの基本の総括A basic review of FIR Filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 4
時間応答 :
Time Response
タップ数が有限個なので，インパルス応答も有限長
Since the number of taps is finite, the impulse response is also finite
なお，残響長（タップ数−１）だけ，出力信号の標本数が増えますよ
Note that the number of samples in the output signal increases by the reverberation length (number of taps - 1)
時間応答 𝑥𝑛→𝑦𝑛 を求めたいだけなら，以上で完了
If you just want to find the time response 𝑥𝑛→𝑦𝑛 , this is all you need to do
周波数特性を調べたい or 定めたい場合，次続く
If you want to find or define the frequency characteristics, continue to the next page
FIR フィルタの基本の総括A basic review of FIR Filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 5
周波数応答:
Frequency Response
Z 変換：𝑌(𝑧)=𝐻(𝑧)𝑋(𝑧)
Z transform
 畳み込みの Z 変換は，Z 変換の積
The Z-transform of convolution is the product of Z-transforms
伝達関数（𝑧 領域）:
Transfer function (z domain)
𝑧−𝑚：標本 𝑚 個分の遅延 "delay“
Delay for m samples
FIR フィルタの基本の総括A basic review of FIR Filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 6
ブロック図:
Block Diagram
教科書 p.108 図6.5，等を参照
see textbook page 108 figure 6.5 etc
伝達関数（周波数領域）:
Transfer Function(Frequency domain)
これは，𝑧 と 𝐻(𝑧) の数式から直接的に導出される
This can be derived directly from the formula for 𝑧 and 𝐻(𝑧)
FIR フィルタの基本の総括A basic review of FIR Filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 7
スペクトル： 𝑌𝑘 = 𝐻𝑘𝑋𝑘
 𝑋𝑘，𝑌𝑘：入力・出力の離散スペクトルの第 𝑘 高調波成分， 𝑘=0,1,2,⋯,𝑁−1
the kth harmonic components of a discrete spectrum of the input and output
単純な伝達関数の導出例： 𝑦𝑛 = (𝑥𝑛+𝑥𝑛−𝑑) / 2
Example of derivation of a simple transfer function
前回の例では，遅延時間 𝑑=1 でした．今回は，その一般化
In the previous example, the delay time 𝑑=1. This time, we generalize it as
FIR フィルタの基本の総括A basic review of FIR Filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 8
  様々な 𝑑 値に対して，図示してみましょう
  Let’s illustrate this for various d values
  𝑑=1 →
 At ω = 0 → cos⁡(0) = 1 → gain = 1
 At ω = π → cos⁡(π) = −1 → gain = 0
  低域通過フィルタ（LPF）
  D= 1  Low pass filter LPF
  Low pass filter behavior  blocks high frequencies ⁡(π) , passes low
FIR フィルタの基本の総括A basic review of FIR Filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 9
  様々な 𝑑 値に対して，図示してみましょう
  Let’s illustrate this for various d values
  𝑑=2 →
 Zeros appear at ω = π/2 , 3 π/2
  帯域阻止フィルタ（BEF）
  D= 2  Band Stop Filter (BEF)
  Band Stop filter behavior  Useful for removing mid frequencies
FIR フィルタの基本の総括A basic review of FIR Filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 10
  様々な 𝑑 値に対して，図示してみましょう
  Let’s illustrate this for various d values
  𝑑=3 →
 Zeros at ω = π/3, π , 5 π/3
  阻止帯域２個の BEF
  D= 3  BEF with two stopbands
  BEF with two stopbands  suppresses 3 harmonics
FIR フィルタの基本の総括A basic review of FIR Filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 11
FIR フィルタの基本の総括A basic review of FIR Filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 12
  通過域と阻止域が交互に現れる櫛形フィルタ "comb filter" 特性が出現． 組み合わせれば様々なフィルタ特性を実現できそうですね．
A comb filter characteristic appears, where passbands and stopbands alternate. By combining these, it seems possible to realize a variety of filter characteristics
例：反射音、複数のスピーカーの使用 、複数のマイクロホンの使用
Real-scenarios examples of comb filtering  Reflections, Multiple speakers , Multiple microphones
FIR フィルタの基本の総括A basic review of FIR Filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 13
FIR フィルタの簡便な設計方法：
A simple way to design an FIR filter
上記 𝐻𝑘 の数式って，𝐽 = 𝑁，𝑚 = 𝑛 とすれば， フィルタ係数 𝑏𝑚 に対する DFT，つまり 𝐵𝑘 の計算式だよね？ と云うことは逆に，伝達関数を IDFT すればフィルタ係数になる，のかな？The formula for 𝐻𝑘 above is the DFT for the filter coefficient 𝑏𝑚, i.e., the formula for 𝐵𝑘, assuming 𝐽 = 𝑁 and 𝑚 = 𝑛, right? So, conversely, if you take an IDFT of the transfer function, you get the filter coefficient
アナログフィルタの伝達関数 𝐻(𝜔) の数式 → 離散化 → 伝達関数 𝐻𝑘=𝐵𝑘 → IDFT → フィルタ係数 𝑏𝑛 Formula for analog filter transfer function 𝐻(𝜔) → Discretization → Transfer function 𝐻𝑘=𝐵𝑘 → IDFT → Filter coefficient 𝑏𝑛
設計の詳細については，本科目の守備範囲外です． やる気ある人は各自で調査・学習してね
The details of the design are beyond the scope of this course. If you are interested, please research and learn on your own
FIR フィルタの設計・性質 FIR Filter design and properties
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 14
FIR フィルタの性質： Properties of FIR filters
◯ 構造が単純なので，設計は容易 The structure is simple, so design is easy
 単純ではあるが，規模は大きくなりがち Although it is simple, it tends to be large in scale
× 大規模になると，効率が低下 Efficiency decreases as it gets larger
 タップ数が大きい場合，実装・実行にかかるコストも大きい． メモリサイズとかレイテンシの問題ですね
When the number of taps is large, the cost of implementation and execution is also large. This is due to issues such as memory size and latency.
   タップ数を減らしたいのですが... コスト削減すると，精度が低下
  We would like to reduce the number of taps, but... reducing cost reduces accuracy
FIR フィルタの設計・性質 FIR Filter design and properties
Notes: FIR firuta no seishitsu

## Slide 15
出力を入力へ帰還（フィードバック）"feedback" すると， 無限インパルス応答 "infinite impulse response"（IIR）フィルタが得られる
By feeding back the output to the input, we get an infinite impulse response (IIR) filter
 単純なフィードバックの例 Simple feedback example
𝑦𝑛= x𝑛 + ay𝑛 - 1
現在の入力 𝑥𝑛 の他に， 過去の出力 𝑦𝑛−1 も入力
In addition to the current input 𝑥𝑛, the past output 𝑦𝑛−1 is also input
数値 𝑦𝑛 を算出するために， すでに算出された数値 𝑦𝑛−1 を利用... 要するに，再帰処理ですね
To calculate the number 𝑦𝑛, the already calculated number 𝑦𝑛−1 is used... In short, it's a recursive process
IIR フィルタの基本原理Basic Principles of IIR filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 16
ブロック図：block diagram
教科書 p.113 図6.8，等を参照 See the textbook, p.113, fig. 6.8, etc
フィードバック経路によって，ひとつのフィルタ係数を複数回利用するので， 大規模な FIR と同様な長時間の残響を小規模に実現できる？
By using a feedback path, one filter coefficient is used multiple times, so is it possible to achieve long-lasting reverberation similar to that of a large-scale FIR on a small scale?
IIR フィルタの基本原理Basic Principles of IIR filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 17
IIR フィルタの基本原理Basic Principles of IIR filters
Notes: https://colab.research.google.com/drive/1HL1F0ltgOY4jOXnMt6KzL_zczB9hEWXE#scrollTo=MTjNgUqzZuVL

## Slide 18
yn = a0 * x(n) + a1 *x(n-1) yn = a0 * x(n) + b1 *y(n-1)
[ 0.50, . . . . ] [ 0.50, 0.425, . . . ]
IIR フィルタの基本原理Basic Principles of IIR filters
Notes: Swali la kujaribu darasani. Jibu swali la kwanza – [0.50, 0.45, 0,0,0,0,0] , jibu la pili – [0.50, 0.425, 0.36125, 0.3070625, 0.2610031, 0.2218527, 0.1885748]

## Slide 19
yn = a0 * x(n) + a1 *x(n-1) yn = a0 * x(n) + b1 *y(n-1)
[ 0.50, . . . . ] [
IIR フィルタの基本原理Basic Principles of IIR filters
FIR
IIR
Notes: Swali la kujaribu darasani. Jibu swali la kwanza – [0.50, 0.45, 0,0,0,0,0] ,

## Slide 20
インパルス応答：Impulse Response
フィルタ係数が１個だけなのに， 単独のインパルス入力に対して，無限長の出力ですね Even though there is only one filter coefficient, the output is infinitely long for a single impulse input
理論的には無限長ですが，もちろん， 実際には有限長（出力が充分に小さく収束した時点など）で 打ち切ることになりますよ
Theoretically, it is infinitely long, but of course, in practice it will be cut off at a finite length (such as when the output becomes small enough and converges)
IIR フィルタの基本原理Basic Principles of IIR filters

## Slide 21
安定性： フィルタ係数 𝑎 の値によっては， 出力が収束せず， 不安定化の危険がある
Stability: Depending on the value of the filter coefficient 𝑎, the output may not converge and there is a risk of instability
安定（収束）  stable (convergence)
臨界安定（発振）  Critical stability (oscillation)
不安定（発散）  divergence
IIR では，設計時に，安定性への注意が必要． ハウリングですね
With IIR, attention must be paid to stability during design. This is howling
FIR では，常に安定
With FIR, it is always stable
IIR フィルタの基本原理Basic Principles of IIR filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 22
IIR フィルタに対して，時間応答から周波数特性を解析してみる
Analyze the frequency characteristics of an IIR filter from its time response
時間応答：
Time response :
フィードバックなしの部分（FIR と同じ係数 𝑏𝑚）と フィードバックありの部分（係数 𝑎𝑚 との組み合せです． 総和の 𝑚 の範囲が 𝑎𝑚 と 𝑏𝑚 とで異なることに注意
This is a combination of a part without feedback (coefficient 𝑏𝑚, the same as FIR) and a part with feedback (coefficient 𝑎𝑚). Note that the range of the sum 𝑚 is different for 𝑎𝑚 and 𝑏𝑚
フィードバック部のフィルタ係数 𝑎 の符号の定義について， どちらでも良いのですが... ポジティブフィードバック +𝑎 では出力増大→発散のイメージがあるので， ネガティブフィードバック −𝑎 としておくのがお約束のようです
Regarding the definition of the sign of the filter coefficient 𝑎 in the feedback section, either is fine... Since positive feedback +𝑎 gives the impression of an increase in output → divergence, it seems to be conventional to use negative feedback −𝑎
IIR フィルタの解析Analysis of IIR filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 23
Z 変換：
Z Transform :
伝達関数（𝑧 領域：
Transfer function (𝑧 domain)
 FIR と同様，畳み込みの Z 変換は，Z 変換の積です
As with FIR, the Z-transform of the convolution is the product of Z-transforms
IIR フィルタの解析Analysis of IIR filters

## Slide 24
 総和の 𝑚 の範囲が 𝑎𝑚 と 𝑏𝑚 とで... なんですが， 範囲外では 𝑎𝑚 = 𝑏𝑚 = 0 と定義すれば， 総和の範囲は気にせず OK． 離散信号と同様 〜0〜𝑁−1 と考えれば好都合
The range of the sum 𝑚 is 𝑎𝑚 and 𝑏𝑚... but if you define 𝑎𝑚 = 𝑏𝑚 = 0 outside that range, you don't need to worry about the range of the sum. It's convenient to think of it as ~0~𝑁−1, just like discrete signals
 さらに，𝑎0=1 とすれば， 伝達関数の分母の１も省略できそうですが， 教科書に合わせて，残しておきましょう．
Furthermore, if you set 𝑎0=1, it seems like you could omit the 1 in the denominator of the transfer function, but let's keep it in to match the textbook
分母＝０だと不安定
If the denominator = 0, it will be unstable
ブロック図：教科書 p.119 図6.11，等を参照
Block diagram: See textbook p.119, Fig. 6.11, etc
伝達関数（周波数領域）： 省略．𝑧 を exp⁡(⋯) に変えるだけなので
Transfer function (frequency domain): Omitted. Just change 𝑧 to exp⁡(⋯)
IIR フィルタの解析Analysis of IIR filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 25
単純な例：
A simple example
 図示すると，FIR より顕著な櫛形フィルタ "comb filter" 特性が出現． IIR では，通過域と遮断域の境界がシャープですね．
When illustrated, a more pronounced comb filter characteristic appears than with FIR. With IIR, the boundary between the passband and the cutoff band is sharp
 FIR の結果も思い出せば， 伝達関数の分母・分子のフィルタ係数の組み合せによって， 多様なフィルタ特性を表現できそうですよね
If we remember the results of FIR, it seems that a variety of filter characteristics can be expressed by combining the filter coefficients of the numerator and denominator of the transfer function
IIR フィルタの解析Analysis of IIR filters
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 26
IIR フィルタの設計：時間応答（フィルタ係数）から 周波数応答（伝達関数）の算出は容易だが， その逆については一般に，厳密な算出は困難
Designing an IIR filter: It is easy to calculate the frequency response (transfer function) from the time response (filter coefficients), but the reverse is generally difficult to calculate exactly
双一次変換法： アナログフィルタの伝達関数 𝐻(𝜔) の数式 → 双一次変換 → 伝達関数 𝐻(𝑧) → フィルタ係数 𝑎𝑚,𝑏𝑚 Bilinear transformation method: Formula for analog filter transfer function 𝐻(𝜔) → Bilinear transformation → Transfer function 𝐻(𝑧) → Filter coefficients 𝑎𝑚,𝑏𝑚
 厳密解法ではなく近似解法． 補正も必要
Approximate solution, not exact solution. Correction is also required
双一次変換の導出：
Derivation of bilinear transformation:
離散周波数を連続周波数に変換し， テイラー展開の１次近似を利用
Convert discrete frequencies to continuous frequencies and use the first-order approximation of Taylor expansion.
IIR フィルタの設計・性質 IIR filter Design and Properties
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 27
この近似により，𝐻(𝜔) （大抵は 𝜔 の多項式の分数形式）を 𝐻(𝑧)（𝑧−1 の多項式の分数形式）に変形
This approximation transforms 𝐻(𝜔) (usually the fractional form of a polynomial in 𝜔) into 𝐻(𝑧)（ the fractional form of a polynomial in 𝑧−1)
設計の詳細については，本科目の守備範囲外です．やる気ある人は各自で調査・学習してね
The details of the design are beyond the scope of this course. If you are interested, please research and learn on your own.
IIR フィルタの性質： Properties of IIR filters
  ◯ 実装・実行コストが小 Implementation and execution costs are low
  × 設計コストが大 Design costs are high
IIR フィルタの設計・性質 IIR filter Design and Properties
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 28
ブロック図：入力スペクトル 𝑋(𝜔) → フィルタ 𝐻(𝜔) → 出力スペクトル Y(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝑋(𝜔)
Block diagram : input spectrum 𝑋(𝜔)  filter 𝐻(𝜔)  Output spectrum Y(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝑋(𝜔)
アナログフィルタの取扱の際に好都合
Convenient when working with analog filters
ディジタルフィルタ（DFT フィルタ）の実装にも利用可能だが， 区間毎のバッファ処理となり，レイテンシ "latency"（処理遅延）が問題
It can also be used to implement digital filters (DFT filters) but because buffer processing is performed for each section, latency(processing delay) is an issue
IIR フィルタの設計・性質 IIR filter Design and Properties
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 29
伝達関数の具体的な数式の定義は容易
It is easy to define the specific formula for the transfer function
周波数（単独の数値）を引数とした普通の関数． 適当（LPFとかBEFとか所望の特性を表すよう）な数式を定義すれば OK
It is a normal function with frequency (a single numerical value) as an argument. Just define an appropriate formula (such as LPF or BEF, which represents the desired characteristics) and you’re good to go.
基礎知識Basic Knowledge
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 30
時間応答 "temporal response"： 時間波形的な入出力の関係で表現
Temporal response: Expressed as a time waveform relationship between input and output.
応答関数 "response
ブロック図：入力波形 𝑥(𝑡) → フィルタ ℎ(𝑥) → 出力波形 𝑦(𝑡)=ℎ(𝑥(𝑡))
Block diagram: Input waveform 𝑥(𝑡) → filter ℎ(𝑥) → Output waveform 𝑦(𝑡)=ℎ(𝑥(𝑡))
応答関数をどのように定義すれば？How do we define the response function?
波形（関数，数値列）を引数とする特殊な関数（汎関数と云われるもの）ですよ. → インパルス応答と Z 変換を利用
It is a special function (called a functional) that takes a waveform (function, numeric sequence) as an argument.  Use impulse response and Z transform
基礎知識Basic Knowledge
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 31
インパルス "impulse"（一瞬だけのパルス）入力に対するフィルタ出力Filter output for impulse input.
複数のインパルスの遅延・定数倍・総和で任意の波形を表現可能．
Arbitrary waveforms can be expressed by delaying, multiplying by a constant, and adding up multiple impulses.
インパルスをズラしながら大きさを調整して重ね合わせるってことね
It involves shifting the impulses, adjusting their size, and overlapping them
インパルス応答Impulse Response
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 32
インパルス応答と入力波形を畳み込めば，フィルタの時間応答になる
Convolving the impulse response with the input waveform results in the time response of the filter.
 両者をズラしながら乗算し，合計するのが畳み込み "convolution”
Convolution involves multiplying the two with a shift and adding them together.
なお，フィルタの周波数応答は，伝達関数と入力スペクトルの積でした． 畳み込みとフーリエ変換の積とは表裏一体
The frequency response of a filter is the product of the transfer function and the input spectrum. Convolution and the product of the Fourier transform are two sides of the same coin.
This computation is also known as Convolution 
インパルス応答Impulse Response
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 33
インパルスのフーリエ変換は一定値
The Fourier transform of an impulse is a constant value
スペクトル分布に，あらゆる周波数が含まれる
The spectral distribution includes all frequencies
インパルス応答のフーリエ変換は伝達関数そのもの
The Fourier transform of the impulse response is the transfer function itself
 てことは，伝達関数の逆フーリエ変換はインパルス応答ですね
This means that the inverse Fourier transform of the transfer function is the impulse response
I FT of Transfer function = Impulse Response
インパルス応答Impulse Response
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 34
バリエーション：Variations
Output response of FIR Y[n] depends only on the input signal
有限インパルス応答（FIR）"finite impulse response"： 単独のインパルス入力に対して，有限個のパルスを出力
Finite impulse response (FIR): A finite number of pulses are output in response to a single impulse input
例えば，短めの残響 "reverb" みたいなものですよーぉ
For example, it's like a short reverberation "reverb“
X [n] – input signal, y[n] – output signal , N filter order , Nth – order filter has N + 1 terms
bi – value of impulse response at the ith instant for 0 <= I <= N of an Nth order FIR filter.
インパルス応答Impulse Response
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 35
バリエーション：Variations
Output response of IIR Y[n]  Influenced by Input signal X[n] + feedback from previous output
無限インパルス応答（IIR）"infinite impulse response" 単独のインパルス入力に対して，無限個のパルスを出力
Infinite impulse response (IIR) An infinite number of pulses are output for a single impulse input
長めの残響ですかね
Long reverberation
インパルス応答Impulse Response
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 36
具体例を元にして，FIR の時間応答を導出してみる
Lets use a specific example to derive the time response of FIR
インパルス応答の例：（残響時間 𝐽 = 3 の場合）
Example of an impulse response (for reverberation time 𝐽 = 3) :
時間 〜𝑛 = 0〜(𝐽−1) に対して， 出力は 𝑦𝑛=𝑏𝑛𝑥0 ですね
For time 〜𝑛=0〜(𝐽−1), the output is 𝑦𝑛=𝑏𝑛𝑥0
FIR フィルタの時間応答Time response of FIR filter
Notes: Noizu Teigen
Shingō shori no kihon tekunikku
Firuta ringu - tokutei no shūhasū seibun o jokyo shite shingō o shūsei suru koto.

## Slide 37
遅延インパルス応答の例：（同上かつ遅延時間 𝑚=2 の場合
Example of delayed impulse response: (same as above with delay time 𝑚=2)
時間 𝑛 = 𝑚 〜 (𝑚 + 𝐽 −1) に対して,出力は 𝑦𝑛 = 𝑏𝑛 − 𝑚𝑥𝑚 ということ
For time n = m 〜 (𝑚 + 𝐽 −1) the output is 𝑦𝑛=𝑏𝑛−𝑚𝑥𝑚
FIR フィルタの時間応答Time response of FIR filter
Notes: Noizu Teigen
Shingō shori no kihon tekunikku
Firuta ringu - tokutei no shūhasū seibun o jokyo shite shingō o shūsei suru koto.

## Slide 38
あるパルス波形の時間応答の例：（残響時間 𝐽=3 の場合）
Example of time response of a pulse waveform: (for reverberation time 𝐽=3)
インパルス応答の重ね合わせの単純な例でした
This was a simple example of superposition of impulse responses.
FIR フィルタの時間応答Time response of FIR filter
Notes: Noizu Teigen
Shingō shori no kihon tekunikku
Firuta ringu - tokutei no shūhasū seibun o jokyo shite shingō o shūsei suru koto.

## Slide 39
任意波形に対する時間応答
Time response to arbitrary waveforms
現在の出力 𝑦𝑛 に対して， 過去の入力 𝑥𝑛−𝑚 が比率 𝑏𝑚 だけ配分されている． これが，入力の波形 𝑥 と フィルタのインパルス応答 𝑏 との畳み込みです
For the current output 𝑦𝑛 the past input 𝑥𝑛−𝑚 is allocated by a ratio 𝑏𝑚 This is the convolution of the input waveform 𝑥 with the filter impulse response 𝑏
残響の標本数 𝐽 の場合， 総和の遅延番号 𝑚 の範囲は 0 (𝐽−1) です．
プログラミング的には， 𝑥𝑛 とかの添字付き変数は配列要素 x[n] とかですよ
For the number of reverberation samples 𝐽, the sum delay number 𝑚 is in the range 0 ≈ (𝐽−1). In programming terms, subscripted variables such as 𝑥𝑛 are array elements such as x[n]
FIR フィルタの時間応答Time response of FIR filter
Notes: Noizu Teigen
Shingō shori no kihon tekunikku
Firuta ringu - tokutei no shūhasū seibun o jokyo shite shingō o shūsei suru koto.

## Slide 40
Z 変換（ZT）“Z transform” はDFT の変種 The Z transform (ZT) is a variant of the DFT
DFT:
複素変数 𝑧 の導入Introduction of complex variables
この 𝑧 は，本来は任意の複素数なんですが.. とりあえず，回転子 𝑊𝑁 の更なる短縮記法と思えばヨシ
This 𝑧 is actually an arbitrary complex number, but for now, you can think of it as a further abbreviation for the rotator 𝑊𝑁
Z 変換Z Transform
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 41
ZT :
本来は，関数の多項式展開（テイラー展開とか）の複素数版なんですが... とりあえず，シンプルな数式だなーと思えばヨシ
Originally, it is a complex version of polynomial expansion of a function (such as Taylor expansion), but for now, it's fine if you think it's a simple formula
謎の変数 𝑧 を使ってはいますが， 周波数 𝜔 とか 𝑓 とか 𝑘 の関数と思えば， この 𝑋(𝑧) もスペクトルですよ
Although we use the mysterious variable 𝑧, if we think of it as a function of frequency 𝜔, 𝑓, or 𝑘, then this 𝑋(𝑧) is also a spectrum
総和の標本番号 𝑛 の範囲は 0〜(𝑁−1) です． また，𝑁 は標本数でした
The range of the sample number 𝑛 of the summation is 〜0〜(𝑁−1). Also, 𝑁 is the number of samples
Z 変換Z Transform
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 42
時間応答を元にして，FIR の周波数応答を導出してみる
Based on the time response, let's derive the frequency response of an FIR filter
時間応答 :
Time Response
Z 変換 :
Z Transform
ここで，∑𝑛 は全標本値に対する総和だよね？ そして，𝑥𝑛−𝑚 と 𝑧−(𝑛−𝑚) は周期的なので，添字 𝑛 − 𝑚 をズラし，𝑛 にしても， 総和の値は不変なので無問題
Here, ∑𝑛 is the sum over all sample values, right? And since 𝑥𝑛−𝑚 and 𝑧−(𝑛−𝑚) are periodic, even if we shift the subscript 𝑛−𝑚 to 𝑛, the value of the sum remains unchanged, so there is no problem.
FIR フィルタの周波数応答Frequency response of an FIR filter
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 43
伝達関数（𝑧 領域）
Transfer Function (𝑧 Domain)
𝑧−𝑚： 入力に対する時間 𝑚 の遅延子 "delay operator“
𝑧−𝑚 : A delay operator of time 𝑚 for the input
or 遅延演算子． 単なる複素数に見えますが，回転子と同様に， 演算子と見なされます
or Delay operator. It looks like a simple complex number, but like the rotator, it is considered an operator
FIR フィルタの周波数応答Frequency response of an FIR filter
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 44
𝑏𝑚： 遅延された入力 𝑥𝑛−𝑚 に対するフィルタ係数 "filter coefficient"
𝑏𝑚 : Filter coefficient for the delayed input 𝑥𝑛−𝑚
伝達関数と云いつつ 𝑧 領域では，周波数応答だけでなく，時間応答も表現している？
Although it is called a transfer function, in the 𝑧 domain, does it express not only the frequency response but also the
time response
伝達関数の図式表現：ブロック図 "block diagram“
Diagrammatic representation of transfer function: Block diagram "block diagram“
FIR フィルタの周波数応答Frequency response of an FIR filter
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 45
遅延素子 "delay element"： 𝑧−1 は，現在の入力 𝑥𝑛 に対して， 過去の入力 𝑥𝑛−1 を出力
The delay element 𝑧−1 outputs the past input 𝑥𝑛−1 for the current input 𝑥𝑛
メモリみたいなものですね． 過去の入力を１個しか保存できませんが
It's like a memory. It can only store one past input
乗算器 "multiplier"： 入力を 𝑏𝑚 倍して出力
Multiplier: Multiplies the input by 𝑏𝑚 and outputs it
加算器 "adder"： 複数の入力を合計し出力
Adder: Adds multiple inputs and outputs them
ブロック図では，Z 変換のフィルタと時間領域の信号とが混在
The block diagram shows a mixture of Z-transform filters and time-domain signals
FIR フィルタの周波数応答Frequency response of an FIR filter
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 46
伝達関数（周波数領域）:
Transfer Function (Frequency Domain)
FIR の場合，伝達関数の変数変換（Z → 周波数領域）は単純に， 𝑧 を exp⁡⋯ へ置き換えるだけで OK． 次回の IIR の場合，単純ではない
In the case of FIR, the variable transformation of the transfer function (Z → frequency domain) is simply to replace 𝑧 with exp ...
In the case of IIR, it is not so simple
FIR フィルタの周波数応答Frequency response of an FIR filter
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 47
図示してみれば，まあ，低域通過フィルタ（LPF）と云えるでしょう
If we draw it graphically, we can say that it is a low-pass filter (LPF)
なお，グラフは周波数番号 𝑘=𝑁/2 を中心として対称形で， 右半分（高域側）も極大となっているので， BEF のようにも見えますね． しかし，右半分は高域ではなく， 負の周波数の折返しなので無視するんですよ
The graph is symmetrical around the frequency number 𝑘 = 𝑁/2, and the right half (high frequency side) also has a maximum, so it looks like a BEF. However, the right half is not a high frequency, but a negative frequency wraparound, so we can ignore it.
遮断周波数は？ 伝達関数の最大値の 1/ となる 周波数番号が 𝑘=𝑁/4 なので， 𝑓0=𝑓s/4 ということです
What is the cutoff frequency? The frequency number where the transfer function has a maximum value of 1/√2 is 𝑘=𝑁/4, so 𝑓0=𝑓s/4.
FIR フィルタの周波数応答Frequency response of an FIR filter
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 48
FIR フィルタの周波数応答Frequency response of an FIR filter
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 49
𝑓′max> 𝑓s /2 → 明らかに折返し成分だとわかるので無視してOK
 スペクトル分布グラフの右半分は負のスペクトルの折返し．
𝑓s /2 ：ナイキスト周波数 The right half of the spectrum distribution graph is the folding back to negative spectrum.
𝑓′max < 𝑓s/2 → 正の成分と負の成分とが重なり合い，分別不可能
The positive and negative components overlap and cannot be separated.
折返し雑音 "folding noise" or 偽信号 "alias" が発生Folding noise or false signal alias occurs
標本化周波数が低いと，隣接標本間の間隔が広く， そこにあった情報が失われてしまうことが原因． スペクトルの解像度も低く，分布も広い
Low sampling frequency results in a large spacing between neighbouring samples, causing information to be lost. Spectral resolution is also low and the distribution is wide.
ディジタル信号処理との関係 Relationship with DSP
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 50
  標本化定理 "sampling theorem"： 𝑓s>2𝑓max にしなさい．でないと，原信号を復元できないぞ Sampling theorem set fs > 2fmax. Otherwise, the original signal cannot be recovered.
これは「𝑓max<𝑓s/2 にしなさい」と同義．This is equivalent to Let fmax<fs/2
ディジタル信号処理との関係 Relationship with DSP
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 51
  という訳で，ディジタル化の前処理として， アナログ原信号に対して低域通過フィルタ LPF の適用が必要
  Therefore, a low-pass filter LPF must be applied to the original analogue signal as a pre-processing step before digitisation
   ディジタルフィルタにも LPF はあります． しかし，ディジタル化の前にアナログ処理しておかないと， 信号が劣化してしまうので， ディジタル化の意義自体が失われてしまう．
  .Digital filters also have an LPF. However, if analogue processing is not carried out before digitization, the signal is degraded and the significance of digitisation itself is lost.
ディジタル信号処理との関係 Relationship with DSP
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 52
伝達関数Transfer Function
アナログフィルタは，要するに，実体としては交流電気回路であり， その入出力特性は伝達関数として定義される
Analog filters are, in essence, AC electrical circuits in substance and their input-output characteristics are defined as transfer functions.
伝達関数は「ディジタルフィルタ」でも共通概念として利用されますよ
The transfer function is also used as a common concept in digital filters
伝達関数 "transfer function"： 周波数領域における入出力の比率
Transfer function  Is the ratio of input and output in the frequency domain
伝達関数Transfer Function
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 53
伝達関数Transfer Function
𝐻(𝜔) = 𝑉out(𝜔) / 𝑉in(𝜔)
ここで，𝑉(𝜔) は，交流電気回路における電圧フェーザですが， 信号処理におけるスペクトル成分 𝑋(𝜔) とか 𝑋𝑘 と同義ですよ． また，角周波数 𝜔 は，周波数 𝑓 に読替えても OK
Where 𝑉(𝜔) is the voltage phasor in AC electrical circuits, but is synonymous with the spectral component 𝑋(𝜔) or 𝑋𝑘 in signal processing. Also, the angular frequency 𝜔
Can be replaced by the frequency 𝑓
伝達関数Transfer Function
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 54
単純な例：𝑅𝐿 直列回路の伝達関数の絶対値Ex.: RL Absolute value of the transfer function of a series circuit.
|𝐻(𝜔)| = | 𝑉𝑅 / 𝑉in | = | 𝑍𝑅 / 𝑍 | = 𝑅 /
抵抗 𝑅 の電圧 𝑉𝑅 を出力とした場合ですよ Voltage VR across a resistance R as an output
  グラフの概形：低域 𝜔≃0で |𝐻|≃1.0， 高域 𝜔→∞ で |𝐻|→0.0
LPF ですね It is a Low-pass Filter
Approximate shape of the graph : low 𝜔≃0 at |𝐻|≃1.0, high 𝜔→∞ at |𝐻|→0.0
伝達関数Transfer Function
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 55
出力を 𝑉𝐿 とすれば，HPF になりますIf the output is 𝑉𝐿, it becomes an HPF
遮断周波数：|𝐻(𝜔0)|=1/2 となる周波数 𝜔0=𝑅/𝐿
Cut-off frequency: the frequency at which |𝐻(𝜔0)|=1/2 𝜔0=𝑅/𝐿
電力的に電圧の自乗として，伝達関数の最大値 1 の半分 1/2 を境界と考えましょう．
As the square of the voltage in terms of power, consider the boundary to be half of the maximum value of the transfer function, 1 1/2
伝達関数Transfer Function
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 56
アナログフィルタの特性は， DFT フィルタと云われる ディジタル信号処理によっても再現できる
The characteristics of an analogue filter can also be reproduced by digital signal processing, called a DFT filter
とは云え，ここでは，前処理以外の話です． クドいですが，ディジタル化の前処理はアナログでないと無理．
However, here we are talking about something other than pre-processing. It may sound crude, but pre-processing for digitisation can only be done in analogue.
ディジタル信号処理による再現Reproduction by digital signal processing
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 57
基本的な処理手順： Basic processing steps
  事前に，伝達関数 𝐻(𝜔) を標本化しておき，ベクトル 𝐻𝑁 を定義．
ここで，𝑁 は標本数The transfer function 𝐻(𝜔) is sampled a priori and the vector 𝐻𝐻𝑁 is defined where 𝑁 is the number of samples
  入力信号の一定区間毎に FFT を適用し，入力スペクトル 𝑋𝑁 を算出
  FFT is applied to each constant interval of the input signal to calculate the input spectrum 𝑋𝑁
  3. 両者の要素毎の積を出力スペクトル 𝑌𝑁= 𝐻𝑁 𝑋𝑁 として算出
  The element-wise product of both is calculated as the output spectrum 𝑌𝑁=𝐻𝑁𝑋𝑁
  4. IFFT を適用し，区間内の出力波形 𝑦𝑁 を算出Apply IFFT to calculate the output waveform yN in the interval
ディジタル信号処理による再現Reproduction by digital signal processing
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 58
問題と対策：Problems and Countermeasures
  隣接区間の境界部に出力信号の不連続が発生A discontinuity in the output signal occurs at the boundary between adjacent sections.
  もちろん，ディジタルなので元々が不連続なんですが， その不連続性が拡大されてしまうという意味ねOf course, because it is digital, it is originally discontinuous, but this means that the discontinuity is magnified.
  フィルタによって出力信号も変化する訳ですが， 大抵の場合，区間毎にスペクトルが異なるので， その変化の程度も異なりますよね． これが不連続の原因ね
The output signal is also changed by the filter, but in most cases the spectrum is different for each section, so the degree of change is also different. This is the cause of the discontinuity.
  音声信号の不連続部には「プツプツ」という雑音が発生しがち
  Discontinuities in the speech signal tend to produce a ‘popping’ noise
ディジタル信号処理による再現Reproduction by digital signal processing
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 59
問題と対策：Problems and Countermeasures
→ 区間境界をブツ切せずに，滑らかに重ね合わせ（オーバラップアド）"overlap-add"：
Smooth overlapping of section boundaries without merging them (overlap-add) ‘overlap-add’:
入力信号の区間終端に余白を作り，ゼロ埋め "zero-padding" → 出力信号の連結時に余白部分を重ね合わせ．
Zero-padding": to create a margin at the end of a section of the input signal and fill it with zeros “zero-padding”: to overlap the margins of the output signals when they are concatenated.
ディジタル信号処理による再現Reproduction by digital signal processing
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 60
問題と対策：Problems and Countermeasures
出力信号の利用可能までにレイテンシ（処理遅延）"latency" が発生
Latency occurs before the output signal is available.
FFT（高速フーリエ変換）と云えども，処理時間はゼロではないので... DFT フィルタにとっては回避不可能な問題．
リアルタイム処理への応用としては致命的． 例えば，楽器のエフェクタとしてライブ演奏で使う場合， リズムがズレてしまいますね．Even with FFT (Fast Fourier Transform), the processing time is not zero... Unavoidable problem for DFT filters.Critical for real-time processing applications. For example, when used in a live performance as an effector for a musical instrument, the rhythm will be shifted.
DFT とか周波数領域ではなく，時間領域でフィルタリングしましょう．
それが本来的なディジタルフィルタFilter in the time domain, not in the DFT or frequency domain.That is the essential digital filter.
ディジタル信号処理による再現Reproduction by digital signal processing
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 61
2
第４章 Book chapter 4
オイラーの公式 "Euler's formula“
：位相角 "phase angle"
𝑗：虚数単位 "imaginary unit“
正弦波 "sine wave" の複素数表現 "complex number notation"
ref: Euler's formula - Wikipedia
複素数と正弦波Complex numbers and Sine waves
Notes: Kihon-tekina hakei

## Slide 62
3
正弦波 "sine wave" の複素数表現 "complex number notation"
t: 時間  time
f:周波数  frequency
三角関数の混ざった数式の計算は面倒なものですが， 複素数と指数関数とで表しておくと楽になるんです．
Calculating formulas that involve trigonometric functions can be troublesome, but it becomes easier if you represent them as complex numbers and exponential functions.
複素数と正弦波Complex numbers and Sine waves
Notes: Kihon-tekina hakei

## Slide 63
4
周波数 f の代わりに  角周波数 “angular frequency”
Change f with w
= 2
複素数と正弦波Complex numbers and Sine waves
Notes: Kihon-tekina hakei

## Slide 64
5
虚数単位の性質Properties of imaginary units
複素共役 "complex conjugate"
complex conjugate of a complex number  equal real part and imaginary part equal in magnitude opposite in sign.
ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_conjugate
複素数関連の表記法と公式notation and formulas related to cmplx no.
Notes: Kihon-tekina hakei

## Slide 65
6
虚数単位の性質Properties of imaginary units
実数部 "real part"
虚数部 "imaginary part“
ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_conjugate
複素数関連の表記法と公式notation and formulas related to cmplx no.
Notes: Kihon-tekina hakei

## Slide 66
7
無限・連続的なアナログ信号を対象として
For infinite and continuous analog signals
信号の強度とかが無限大ということではなく， 連続信号では，数値列が無限長，情報量が無限大という意味ね．
It does not mean the signal strength is infinite, rather for a continuous signal, the numerical sequence is infinite length and the amount of information is infinite.
フーリエ変換（FT）"Fourier transform“
信号に含まれている正弦波の周波数毎の配合比率を求めています．
The mixing ratio of each frequency of sine wave included in the signal is calculated.
X(f)：スペクトル "spectrum" or "spectra"，周波数成分の含有比率，複素数
Spectrum  content ratio of frequency components, complex number.
複素フーリエ変換Complex Fourier Transform
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 67
8
フーリエ逆変換（IFT）"inverse Fourier transform"
要するに，加算合成です． ただし，和ではなく積分なので， 周波数成分が，整数倍だけ有限個ではなく，連続的に無限個あるってことですね
in short it is additive composition. However , since it is an integral rather than sum, there are an infinite number of continuous frequency components, rather than a finite number of integer multiples.
x(t)：波形 "waveform"，信号の時間的変化（瞬時値），実数
waveform  Temporal change of signal (instantaneous value) , real number
複素フーリエ変換Complex Fourier Transform
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 68
9
通常の FT
1. Normal FT
周波数方向に離散化， つまり，波形 𝑥(𝑡) が周期的であると仮定し，１周期分だけ抜粋すると
2. Discretize in the frequency direction. In order words, assume the waveform x(t) is periodic and extract only one period.
スペクトルの周波数成分は基本波の整数倍だけになりますよ． The frequency components of the spectrum will only be integer multiples of the fundamental wave.
T :周期 "period“ , = 1/T :基本周波数 "fundamental frequency“
: 第𝑘次の高調波周波数 “harmonic frequency”  k = 0,1,2
離散フーリエ変換の導Derivation of Discrete Fourier Transform
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 69
10
時間方向に離散化すると.
3. When discretized in the time direction
要するに，信号の標本化ですよ．
In essence, its about sampling the signal
周波数 N :信号の標本数 "number of samples“
= T /N = 1/ :標本化間隔 "sampling interval“
n :第𝑛番の標本時刻 "sampling time“  n = 0,1,2 .., N- 1
離散フーリエ変換の導Derivation of Discrete Fourier Transform
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 70
11
数式を整理すると.
4 Rearranging the formula
離散フーリエ変換（DFT）"discrete Fourier transform"
5. DFT
:離散スペクトルの第𝑘番の周波数成分 The nth frequency component of the discrete spectrum
離散波形の第𝑛番の瞬時値（標本値）The instantaneous value (sample value) of a discrete waveform
ここで，𝑋𝑘≠𝑋(𝑓𝑘) であることに注意． DFT で算出されるスペクトルは仮想的・便宜的なものであり， 通常の FT で算出される現実のものとは異なります．
Note that here: the spectrum calculated by DFT is virtual and differs from the real one calculated by normal FT.
離散フーリエ変換の導Derivation of Discrete Fourier Transform
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 71
12
DFT の回転子表現 "rotator notation" or 総和表現 "sigma notation"：
DFT の行列表現 "matrix notation"：
さらに短縮するとさらに短縮すると さらに短縮するとTo shorten even further

離散波形（標本値）と離散スペクトルをベクトル（配列）と見なすと， 回転子は係数行列になります． 処理手順の理解と実装に便利．If discrete waveforms(sample values) and discrete spectra are considered as vectors (arrays) rotator is a coefficient matrix.
離散フーリエ変換の便利な表記方法Notation of Discrete Fourier Transform
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 72
13
DFT 
離散フーリエ逆変換（IDFT）“Inverse Discrete Fourier Transform"
まとめSummary
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 73
14
離散波形，離散スペクトルのベクトル： 
Vectors of discrete waveforms and spectra
変換行列 
Transformation Matrix
まとめSummary
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 74
15
逆変換行列：
Inverse Transformation Matrix
行列要素： k-th row and n-th column elements of DFT
Matrix Element n rows and k columns elements of IDFT
正負符号に注意しよう．Note the positive and negative signs
まとめSummary
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 75
DFT の実装（と高性能化）についての取組成果を報告せよ．
Report the results of your efforts to implement (and improve the performance of) DFT
1. 件名  sp-0905
2. 提出方法 電子メール (宛先：silaa@kushiro-ct.ac.jp)
3. 提出期限5月31 日（金）17 :00hrs
4. 提出内容（本文）
- 学年・分野，出席番号，氏名
- 作成した dft.c のソースコード
-（工夫点および，それによる性能向上への効果の説明）
- DFT・IDFTに対する感想・考察
レポート提出 report submission
Notes: Onseishingono dijitaru datano kiroku hoho (WAV Keishiki) to Nyushutsuryoku shori no jisso hoho o rikai

## Slide 76
4
既存の WAV ファイル（ファイル.wav）を探索．
Search for existing WAV file. Ex.  (file.wav)
アプリの効果音等が他のディレクトリにもあるかも．ネット上のフリー素材をダウンロードしてもOK!
2. sound effects of the app may also be found in other directories. U can download free materials on the internet.
WAV ファイルの調査・入手obtain WAV file

## Slide 77
5
音声を再生しつつ，PCM 形式の種類も確認して， 実験対象とする WAV ファイルを選択せよ．
3. While playing the audio, check the PCM format type and select the WAV file for the experiment.
サウンドサーバ PulseAudio 用の音声再生コマンドです． とりあえず「サンプル仕様 's16le ...」 （整数16bitリトルエンディアン）なもの限定で選んでおこう．
This is an audio playback command for sound server PulseAudio.For now, just limit selection to“sample specification’s 16le” if u want to playback(no need to check format) omit -V
再生したいだけ（形式確認が不要）なら， 引数の「-v」は省略OK
WAV ファイルの調査・入手obtain WAV file

## Slide 78
6
音声の波形を観察せよ
4. Observe the audio waveform.
音声エディタ Audacity です.とりあえず，波形表示機能だけを利用させていただきましょう． 操作方法については，各自で調査しよう 
It is audio editor Audacity. For now, lets just use the waveform display function. Do your own research on how to use it.
WAV ファイルの調査・入手obtain WAV file

## Slide 79
7
WAV 形式の仕様について，教科書を参照せよ
Please refer to your textbook for the WAV format specifications.
WAV ファイル内のバイナリデータを観察せよ
2. Observe the binary data in the WAV file.
hexdump は，人間には読みづらいバイナリデータを可読な形式（16進数字列や英字）に変換するコマンドです． WAV は，テキストファイルではないので，less 単独では読めませんよ．
Hexdump command converts binary data that is difficult for humans to read into a readable format (hexadecimal or alphanumeric). WAV is not a text file, so it cannot be read by less alone.
WAV形式の構成structure of WAV format
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 80
8
作業用ディレクトリの準備
3. Preparing working directory.
ソースディレクトリ： pcm/（個別ダウンロード）
4. Source directory : PCM/(separate download)
圧縮ソースファイル： pcm.tgz（一括ダウンロード）
5. Compressed source file : PCM.tgz (bulk download)
WAV形式の構成structure of WAV format
サンプルプログラムsample program
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 81
9
展開
Deployment.
コンパイル
7. Compile
WAVファイル入出力ライブラリとサンプルアプリ３個です
 WAV file input / output library and 3 sample applications.
WAV形式の構成structure of WAV format
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 82
10
動作テスト
Operation Test.
アプリの実行に失敗した場合，まずは環境設定を見直そう．
If the app fails to run, first check the environment settings.
「図形処理」で設定したハズ
It should have been set in graphic processing
WAV形式の構成structure of WAV format
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 83
11
ドキュメントとコードを確認し，さらにテストしよう
Check documentation and code and test it further.
view は（多分）Vim エディタの表示専用モードです． つまり，vim とか他のエディタで開いてもOKですが， 不用意に内容を書き換えないように注意．
View is the Vim editor’s display-only mode. In other words, you can open it with vim or another editor, but be careful not to change the contents carelessly.
WAV形式の構成structure of WAV format
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 84
12
Ｃ言語によってバイナリデータを効率的に処理するには， 標準ライブラリ関数 fread()，fwrite() と memcpy() の利用が鍵となります．
The key to efficiently processing binary data using C language is to use standard library functions fread(), fwrite() and memcpy().
fread()： ファイルからメモリ領域へバイナリデータを入力
fread() : input binary data from memory area to file
WAV形式の構成structure of WAV format
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 85
13
fwrite()： メモリ領域からファイルへバイナリデータを出力
fwrite() : Output binary data from memory area to file
memcpy()： メモリ領域から別のメモリ領域へバイナリデータをコピーする
memcpy() : Copy binary data from one memory area to another.
今後の課題に備え，マニュアル等を調べておこう． ライブラリのソース pcm.c 内でも使用しています
In preparations for future issues, lets look into manuals etc. It is also used in the library source pcm.c
WAV形式の構成structure of WAV format
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 86
14
1. サンプルプログラムを利用・改造し， WAV ファイル入出力処理の実装方法を理解せよ
Use and modify the sample program to understand how to implement WAV file input/output processing
2. アプリのソース sin.c を改造し， PCM データ属性（量子化深度，チャネル数，標本化周波数）の異なる 複数の WAV ファイルを作成せよ． そして，それらのファイルのヘッダ部 （"RIFF"〜"data"の間の部分，fmtチャンク）にある バイナリデータの差異を hexdump によって分析せよ．
Modify the application source sin.c and create multiple WAV files with different PCM data attributes (quantization depth, number of channels, sampling frequency). Then use
Hexdump to analyze the differences in binary data in the header section (the part between “RIFF” and “data” , fmt chunk) of those files. Example:
WAV ファイルの入出力処理WAV file input/output processing
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 87
15
WAV ファイルの入出力処理WAV file input/output processing
各バイナリデータは WAV 形式の仕様の通りでしょうか？
Is each binary data as per WAV format specification?
2. チャネル数と標本化周波数の変更には，ソースコードの書き換えが必要
Changing the number of channels and sampling frequency requires rewriting the source code.
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 88
16
1.アプリのソース sin.c および thru.c を手がかりとして， ライブラリのソース pcm.c 内の関数 pcmInit()， pcmRead(), pcmWrite()，等の処理内容を解剖せよ
Using the application source sin.c and thru.c as clues, dissect the processing of the functions pcmInit(), pcmRead(), pcmWrite(), etc. in the library source pcm.c
2.サンプルプログラムを利用し，再生速度の変更について理解せよ
Using the sample program, understand how to change the playback speed.
アプリ rate を利用し，標本化周波数を変更して音声を再生し， 効果を聴覚および audacity によって観察せよ
Use the app rate to play back audio by changing the sampling frequency, and observe the effect by hearing and audacity.
WAV ファイルの入出力処理WAV file input/output processing
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 89
17
ディジタルらしく，速度だけ変わって欲しいところですが， ピッチ（音程）も変わってしまい，アナログ感... 速度だけ変更には，それなりの処理が必要ということね
I would like only the speed to change, like digital, but the pitch also changes, giving it an analog feel. I guess that only changing the speed requires a certain amount of processing.
WAV ファイルの入出力処理WAV file input/output processing
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 90
18
次回予告
Preview of the next installment
複数の音の WAV ファイルを連結し，メロディを奏でよう
Lets play a melody by concatenating WAV files of multiple sounds.
2. 周波数の異なる正弦波を重ね合わせたり， 振幅を変調して，現実の楽器のような音色を生成しよう
Generate realistic instrument-like tones by superimposing sine waves of different frequencies and modulating their amplitude.
WAV ファイルの入出力処理WAV file input/output processing
Notes: WAV keishiki no kosei

## Slide 91
5
d. A/D変換／D/A変換
A/D Conversion / D/A Conversion
e. ディジタルデータ "digital data"（バイナリデータ，ビット列）
binary data , bit sequence
物理的な現象でもあるが，論理的な存在として取り扱う．
Although it is physical phenomenon , but treated as logical entity.
f. 加工，通信，記録／再生
Processing , communication , recording / playback
g. ディジタル信号波 "digital signal wave"，パルス "pulse train“
ディジタル信号波と云いつつ実体はアナログ信号波でもある． 電圧・電流とかレーザとか物理的な現象なので．
Although called digital signal waves , they are in fact also analogue signal waves. It is a physical phenomenon such as voltage , current laser etc.
本科目の概要 overview
Notes: d. a/d to d/a henkan , e. dijitaru data, f. Kako,Tsushin, kiroku/saisei g. dijitaru shingo nami

## Slide 92
6
アナログ信号処理：ハードウェア（電気・電子回路）による信号波に対する処理
Analog signal processing : processing of signal waves by hardware
応用例：TV（昭和期のNTSC），ラジオ（AM，FM ）， テープレコーダ（カセット，VHS）， 電子楽器（エレキギター，エフェクタ，シンセサイザ，等），...
Eg. TV (NTSC), radio (AM,FM), tape recorder (cassette, VHS) electronic musical instruments (electric guitar, effector , synthesizer)
アナログ信号の特徴：生成・変換の直後には原信号に忠実であっても，伝送・記録に伴い劣化し易い．
Characteristics of analog signals: Even if they are faithful to the original signal immediately after generation and conversion, they are easily degraded during transmission and recording.
a. 時間的にも強度的にも連続的 "continuous" → 情報量は無限 "infinite“
 In time and intensity “continuous”  Infinite amount of information
b. 劣化の種類：波形の歪 "waveform distortion"，雑音 "noise" の混入
Types of distortion  waveform distortion and inclusion of noise in the waveform
アナログ信号analog signals
Notes: Analog shingo shori- hadoweaoskate nami shingosru . B. reka no shirui wa i. hakeino hizumi , noizuno konnyu

## Slide 93
7
c.記録による劣化：記録媒体の物理的な変化－deterioration due to recording ; physical changes in the recording medium
具体例：磁気テープの伸縮→歪，レコード盤の傷→雑音，等
Examples ; Expansion and Contraction of magnetic tape , distortion ,scratches on vinyl records, noise etc. .
d. 伝送による劣化：伝送路の周波数特性 - distortion due to transmission ; Frequency response of transmission lines
具体例：周波数による伝わりやすさ（速度や減衰）の差異→ 伝送の前後でスペクトルが変化→歪，混信→ 雑音
Example ; Difference in ease of transmission (speed and attenuation) due to frequency  Spectrum changes
before and after transmission  distortion , interference  Noise
アナログ信号analog signals
Notes: c. Kiroku ni yoru rekka d. denso ni yoru rekka

## Slide 94
8
周波数スペクトル "frequency spectrum"：信号 X(t) を構成する周波数成分の分布 X(w)
Frequency Spectrum: Distribution of the frequency components that make up a signal
b. フーリエ級数展開 "Fourier series expansion"：任意の周期波形＝1/k周期の正弦波の和
Fourier series expansion : Sum of sinusoids of arbitrary periodic waveforms = 1/k period
c.フーリエ変換 "Fourier transform"：任意の波形＝あらゆる周波数の正弦波の和
Fourier Transform : Arbitrary waveform = sum of sine waves of all frequencies
周波数スペクトルFrequency Spectrum
Notes: a. Shuhasu spectoru . , b. furie kyusu tenkai c. furie henkan maana ya formula?

## Slide 95
9
ディジタル信号処理 ：ソフトウェアorハードウェアによる信号データに対する処理
Digital Signal Processing : Processing of signal data by software or hardware
応用例：TV（HDTV），CD，DVD， 電子楽器（ディジタルシンセ，ボーカロイド，等），..
Application Example : Tv(HDTV), CD, DVD, electronic musical instruments (digital synthesis, vocaloids)
ディジタル信号の特徴：ディジタル化の際に多少の劣化はあるが，伝送・記録に伴う劣化はほとんどない．
Characteristics of digital signals: Although there is deterioration during digitization, there is almost no deterioration during transmission and recording.
時間的にも強度的にも離散的 "discrete" → 情報量は有限 "finite“
Discrete in time and intensity  finite amount of information
情報量が減った（というか無限は取り扱えない）分だけ劣化...しかし， アナログ信号としてのパルス波形がある程度まで変化しても，ディジタルデータとしては変化しない．
It deteriorates as the amount of information decreases (or rather, it cannot handle infinity).. However, even the pulse waveform as an analog signal changes to a certain extent,
It does not change as digital data.
ディジタル信号Digital Signals

## Slide 96
10
アナログ→ディジタル変換（A/D変換）"analog-to-digital conversion"： 符号化 "encoding“
Analog to digital conversion - encoding
PCM を利用．PCM is used
ディジタル → アナログ変換（D/A変換）"digital-to-analog conversion"： 復号化 "decoding“
Digital to analog conversion - decoding
PCM の逆変換．Inverse conversion of PCM
A/D変換, D/A変換A/D , D/A conversion

## Slide 97
11
パルス符号変調 "pulse code modulation"： アナログ信号波 →【標本化】→【量子化】→ 符号列（ビット列）
Pulse code modulation : Analogue signal wave → [sampling] → [quantization] → code string (bit string)
A method used to digitally represent samples analog data. Involves 3 steps, sampling, quantization and coding
標本化 "sampling"
Sampling
信号の時間方向の離散化 "discretization"：アナログ信号 の一定時間毎の強度（実数値）= () を取得．
Discretization" of the signal in the direction of time: Get the intensity (real value) = () of the analog signal at regular time intervals
PCM の基礎Basics of PCM
Notes: - Parusu fugōhenchō , sampling(Hyōhon-ka)->Shingō no jikan hōkō no risan-ka

## Slide 98
12
標本化周期 “sampling period”（or 標本化間隔 “sampling interval”） : (or t)
Sampling period “sampling interval”: (or t)
標本化周波数 "sampling frequency" (or "sampling rate") :
 標準的な標本化周波数は 44.1 kHz や 48 kHz．
The standard sampling frequency is 44.1 kHz or 48 kHz.
PCM の基礎Basics of PCM

## Slide 99
13
標本化周波数 が小さすぎると， 原信号 "original signal" に含まれていた情報の多くが失われてしまう．
If the sampling frequency is too small, much of the information contained in the "original signal" is lost.
一方， が大きいと，データ量も肥大化してしまう
On the other hand, when is large, the amount of data is also bloated./excessive in amount.
 原信号を完全に再現可能となるような必要最小限の の値は？
What is the minimum value of necessary to allow full reproduction of the original signal?
PCM の基礎Basics of PCM
Notes: Fs ga chiisaisugitara orijinaruno shingo nakunachau.

## Slide 100
14
ナイキスト-シャノンの標本化定理 "Nyquist-Shannon sampling theorem"（or "sampling theorem"）： > 2→ 標本値から原信号を完全に再現可能．
Nyquist-Shannon sampling theorem" (or "sampling theorem"): → The original signal can be completely reproduced from sampled values.
/ 2 : ナイキスト周波数 "Nyquist frequency“
Sometimes referred as folding frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist_frequency
PCM の基礎Basics of PCM

## Slide 101
15
：原信号のスペクトルの最高周波数．
: The highest frequency of the spectrum of the original signal.
逆に，標本化周波数の半分より高い周波数が含まれていると，再現不可能． 偽信号 "alias" が混入してしまう
Conversely, if frequencies higher than half the sampling frequency are included, they cannot be reproduced. False signal "alias" will be mixed in.
通常は，標本化の前に，信号の高周波成分をカットしておく． え？カットしちゃっていいのかい？ はい，人間の可聴周波数範囲は 20 Hz〜20 kHz なので無問題
Normally, the high-frequency components of the signal are cut off before sampling. What? Is it OK to cut them off? Yes, since the human audible frequency range is 20 Hz to 20 kHz.
PCM の基礎Basics of PCM

## Slide 102
16
量子化 "quantization"：
信号の強度方向の離散化：強度（実数値） バイナリデータ（整数値）
Discretization of signal intensity direction: intensity (real value)  à binary data (integer value)
線形 PCM では =
In linear PCM
PCM の基礎Basics of PCM
Notes: Ryōshi-ka - quantization

## Slide 103
17
量子化深度（量子化ビット数）"quantization bit depth“
Quantization depth (number of quantization bits)
標準的な深度は 16 bit → 65,536 階調． 深度は階調数 "number of gradation levels" そのものではありませんよ． 階調数の二進数の桁数−１です．
Typical depth is 16 bit → 65,536 gradations. Depth is not the "number of gradation levels" itself. It is the number of binary digits of the number of gradation levels -1.
PCM の基礎Basics of PCM

## Slide 104
18
量子化誤差 "quantization error“
深度が小さいと誤差は大きい（精度は低い）． 一方，深度が大きいと誤差は小さい（精度は高い）が，データ量が肥大化
Smaller depths have larger errors (lower accuracy). On the other hand, a large depth has a small error (high accuracy), but the amount of data becomes large
PCM の基礎Basics of PCM
Notes: Ryōshikagosa -

## Slide 105
19
a.線形PCM "linear PCM"：信号の瞬時値を均等間隔で量子化
標準的な手法
Linear PCM "linear PCM": quantization of the instantaneous values of a signal at equal intervals.
Standard method.
b.非線形PCM "nonlinear PCM"対数PCM "log-PCM"：信号の瞬時値を対数スケールで量子化．
感覚的な誤差を抑制しつつ， データ量の削減に効果的．
Non-linear PCM "nonlinear PCM", logarithmic PCM "log-PCM": Quantization of the instantaneous value of a signal on a logarithmic scale.
Effective for reducing the amount of data while suppressing sensory errors.
PCMのバリエーションVariations of PCM
Notes: a. Senkei PCM b. Hisenkei PCM

## Slide 106
20
ウェーバ-フェヒナーの法則 "Weber-Fechner law"（or "Fecher's law"）： 感覚量（心理的知覚）は物理量（物理的刺激）の対数に比例
Weber-Fechner law” (or “Fecher’s law”): sensory quantity (psychological perception) is proportional to the logarithm of the physical quantity (physical stimulus).
人間の知覚のダイナミックレンジ "dynamic range"（識別可能な最小値〜最大値の範囲）の広さの理由． 音量の単位「デシベル（dB）」もここから派生
 Reason for the wide dynamic range of human perception “dynamic range” (the range between the minimum and maximum identifiable values). The unit of sound level, the decibel (dB), is also derived from this.
c.差分PCM，適応差分PCM：瞬時値自体ではなく，その変化量を量子化．Differential PCM, Adaptive Differential PCM: Quantizes not the instantaneous value itself, but the amount of change in it.
量子化誤差 and/or データ量の削減に効果的．Effective in reducing quantization errors and/or data volume.
PCMのバリエーションVariations of PCM
Notes: c. Sabun PCM, tekiō sabun PCM ->

## Slide 107
19
Thank you for listening !

## Slide 108
3
 信号や波の周波数成分を解析するための数学的な手法です。
フーリエ変換は時間領域（時間に対する信号の変化）から
周波数領域（信号の周波数成分）に変換するものです。
Mathematical technique for analyzing the frequency components of signals and waves.
In brief, it transforms from the time domain (the change of a signal with respect to time) to the frequency domain (the frequency components of a signal).
フーリエ変換は
Notes: Fūrie henkan wa, shingō ya nami no shūhasū seibun o kaiseki suru tame no sūgaku-tekina shuhōdesu. Kantan ni setsumei suru to, fūrie henkan wa jikan ryōiki (jikan ni taisuru shingō no henka) kara shūhasū ryōiki (shingō no shūhasū seibun) ni henkan suru monodesu.

## Slide 109
4
まず、フーリエ変換を理解するためには「信号」の概念が必要です。
信号は時間の経過に伴って変化するもので、例えば音声や音楽、振動などがあります。
**Understanding signals**: first, to understand the Fourier transform, the concept of 'signal' is necessary.
A signal is something that changes over time, e.g. speech, music, vibrations, etc.
信号の理解
Notes: ** Shingō no rikai**: Mazu, fūrie henkan o rikai suru tame ni wa `shingō' no gainen ga hitsuyōdesu. Shingō wa jikan no keika nitomonatte henka suru mono de, tatoeba onsei ya ongaku, shindō nado ga arimasu.

## Slide 110
5
連続時間信号  連続的に定義された時間関数 .
アナログオーディオの例
ディスクリート - 時間信号  信号のサンプルは特定の時点のものである。
デジタルオーディオの例
Continues – time signals  time functions defined in continuous manner. Eg Analog audio
Discrete - time signals  signal samples at specific points in time. Digital audio
信号の種類
Notes: Shingo no shurui
Renzoku jikan shingo - Renzoku-teki ni teigi sa reta jikan kansū anaroguōdio no rei
Disukurīto - jikan shingō
Shingō no sanpuru wa tokutei no jiten no monodearu. Dejitaruōdio no rei

## Slide 111
6
 信号や波の周波数成分を解析するための数学的な手法です。
フーリエ変換は時間領域（時間に対する信号の変化）から
周波数領域（信号の周波数成分）に変換するものです。
**Periodic waves**: the Fourier transform is a technique for decomposing periodic waves into their constituent elements. As an image, consider music, which is a mixture of waves of different frequencies.
周期的な波は
Notes: Shūki-tekina nami**: Fūrie henkan wa, shūki-tekina nami o kōsei yōso ni bunkai suru shuhōdesu. Imēji to shite, kotonaru shūhasū no nami ga mazatta ongaku o kangaete mimashou.

## Slide 112
7
波には周波数と振幅があります。周波数は波が1秒間に何回繰り返されるかを示し、振幅は波の高さを表します。
**2. frequency and amplitude**.
Waves have a frequency and an amplitude. Frequency shows how many times a wave repeats in a second, while amplitude shows the height of the wave.
周波数と振幅
Notes: ** 2. Nami ni wa shūhasū to shinpuku**-ha ni wa shūhasū to shinpuku ga arimasu. Shūhasū wa nami ga 1-byōkan ni nankai kurikaesa reru ka o shimeshi, shinpuku wa nami no taka-sa o arawashimasu.

## Slide 113
8
 フーリエ変換は、その波がどの周波数で構成されているかを示します。
たとえば、ある音楽が低い音と高い音で構成されている場合、フーリエ変換を通じてそれぞれの周波数を分析できます。
**Frequency decomposition**: the Fourier transform shows which frequencies the wave is made up of. For example, if a piece of music is made up of low and high notes, you can analyse each frequency through the Fourier transform.
周波数の分解
Notes: ** Shūhasū no bunkai**: Fūrie henkan wa, sono nami ga dono shūhasū de kōsei sa rete iru ka o shimeshimasu. Tatoeba, aru ongaku ga hikui oto to takai oto de kōsei sa rete iru baai, fūrie henkan o tsūjite sorezore no shūhasū o bunseki dekimasu.

## Slide 114
9
 フーリエ変換は、音声処理や画像処理、通信工学、物理学など多くの分野で応用されています。
例えば、音声データを周波数ごとに分解して、音楽の高音や低音を分析するのに使われます。
**Applications**: the Fourier transform has applications in many fields, including speech processing, image processing, communications engineering and physics. For example, it is used to break down speech data into frequencies to analyse the highs and lows of music.
応用
Notes: ** Ōyō**: Fūrie henkan wa, onsei shori ya gazō shori, tsūshin kōgaku, butsurigaku nado ōku no bun'ya de ōyō sa rete imasu. Tatoeba, onsei dēta o shūhasū-goto ni bunkai shite, ongaku no kōon ya teion o bunseki suru no ni tsukawa remasu.

## Slide 115
9
 フーリエ変換は複雑な波や信号を分解して、それがどのような周波数成分でできているかを理解する手法です。
Simply put, the Fourier transform is a technique for decomposing complex waves or signals to understand what frequency components they are made up of.
簡単に言えば
Notes: Kantan'niieba, fūrie henkan wa fukuzatsuna nami ya shingō o bunkai shite, sore ga dono yōna shūhasū seibun de dekite iru ka o rikai suru shuhōdesu.

## Slide 116
11
 IFFT - 信号を周波数領域から時間領域に変換する。
IFFT – Transform the signal back to time domain from frequency domain.
逆フーリェ変換
Notes: IFFT - shingō o shūhasū ryōiki kara jikan ryōiki ni henkan suru.
IFFT - shingō o shūhasū ryōiki kara jikan ryōiki ni henkan suru.
IFFT - shingō o shūhasū ryōiki kara jikan ryōiki ni henkan suru.

## Slide 117
12
 Red line (function) is a Fourier series sum of 6 harmonically related sine waves (blue lines)
 Its Fourier transform is frequency- domain representation with the amplitudes of summed sine wave
Applicability – used for periodic signals. Signals repeats themselves over time. Sine wave, square wave
Representation – represents periodic signal as sum of functions each with specific frequency and
amplitude
Time domain - Represents signal as sum of components in terms of time
Discreteness - Discrete frequencies with integer multiples of fundamental frequency of periodic signal.
フュリエ・シリーズ拡大

## Slide 118
13
 フーリエ変換は、音声処理や画像処理、通信工学、物理学など多くの分野で応用されています。
例えば、音声データを周波数ごとに分解して、音楽の高音や低音を分析するのに使われます。
**Applications**: the Fourier transform has applications in many fields, including speech processing, image processing, communications engineering and physics. For example, it is used to break down speech data into frequencies to analyse the highs and lows of music.
応用
Notes: ** Ōyō**: Fūrie henkan wa, onsei shori ya gazō shori, tsūshin kōgaku, butsurigaku nado ōku no bun'ya de ōyō sa rete imasu. Tatoeba, onsei dēta o shūhasū-goto ni bunkai shite, ongaku no kōon ya teion o bunseki suru no ni tsukawa remasu.

## Slide 119
15
Image and Video Processing
Image enhancement, image compression, computer vision
Biomedical Signal Processing
Analyzing signals from human body for medical diagnosis and monitoring.
Control system
Using signals to control system’s behavior. Such as in robotics or automation .
Applications

## Slide 120
16
 音の分析：音の周波数成分を調べて、その音の特徴をつかむことができます。
画像の圧縮：画像の周波数成分を削除して、画像のサイズを小さくすることができます。
信号処理：音や画像などの信号を加工するときに使われます。
* Sound analysis: you can examine the frequency components of a sound to get a sense of its characteristics.
* Image compression: the frequency components of an image can be removed to reduce the size of the image.
* Signal processing: used to process signals such as sounds and images.
フーリエ変換の使い方
Notes: Fūrie henkan no tsukaikata *** On no bunseki: Oto no shūhasū seibun o shirabete, sono Oto no tokuchō o tsukamu koto ga dekimasu. * Gazō no asshuku: Gazō no shūhasū seibun o sakujo shite, gazō no saizu o chīsaku suru koto ga dekimasu. * Shingō shori: Oto ya gazō nado no shingō o kakō suru toki ni tsukawa remasu.)

## Slide 121
17
Online Streaming
FFT in a streaming allows continuous data arriving and processed in real time.
Audio and Video streaming
Cooley – Tukey Algorithm
Audio compression, noise reduction , special effects.
FFT INOVATIONS

## Slide 122
17
PCM – Method used to convert analog signals to digital signals
PCM Consists of 3 steps
- Sampling
- Quantizing
- Encoding
Sampling (PAM Signal)
 reduction of a continuous-time signal to a discrete-time signal. A common example is the conversion of a sound wave to a sequence of "samples". A sample is a value of the signal at a point in time and/or space; this definition differs from the term's usage in statistics, which refers to a set of such values.[A]
sample rate telephone analog 8KHz (8000 samples per sec)
sample rate voice over ip is doubled – 16KHz
Sample rate for audio CD or MP3 – 44KHz
Blue ray disc – close to 1MHz (1 million samples per sec)
Like converting time-varying signal into discrete-time signal , a sequence of real numbers. It is like drawing vertical lines with regular intervals .
PULSE-code modulation

## Slide 123
17
PCM – Method used to convert analog signals to digital signals
PCM Consists of 3 steps
- Sampling
- Quantizing
- Encoding
Quantizing
Quantization, in mathematics and digital signal processing, is the process of mapping input values from a large set (often a continuous set) to output values in a (countable) smaller set, often with a finite number of elements. Rounding and truncation are typical examples of quantization processes.
An analog-to-digital converter is an example of a quantizer.
Like drawing horizontal lines each with specific measurable bit value. Then making each sample
flat top match a specific horizontal line.
 In this way, each sample can be uniformly encoded with specific bit values.
PULSE-code modulation

## Slide 124
17
PCM – Method used to convert analog signals to digital signals
PCM Consists of 3 steps
- Sampling
- Quantizing
- Encoding
Encoding
PULSE-code modulation

## Slide 125
5
Fourier Transform
Tool that converts signal from time domain to frequency domain.
Discrete - time signals  signal samples at specific points in time. Digital audio
Sampling and Reconstruction
Sampling – Process of converting continuous-time signal to discrete-time signal
Reconstruction – Converting discrete – time signal to continuous-time signal.
Key concepts

## Slide 126
6
Fourier Transform
Signal (audio, image ) – wave varies over time
FFT breaks down signal to constituent frequencies and their respective amplitude.
FFT helps to understand what frequencies are present in the signal.
FAST FOURIER TRANSFORM (FFT)

## Slide 127
7
Sine and Cosine Waves
Complex wave  Combination of simpler sine and cosine waves of different frequencies and amplitude.
 “any periodic (or regularly repeating) wave, however complicated , can be described in terms of an
infinite number of sine waves(of various amplitudes and phases) added together”
FOURIER THEOREM

## Slide 128
8
Discrete Fourier Transform
Mathematical tool – Transform discrete signal (numbers sequence representing signal at different points in time) to frequency components.
Large datasets  DFF is computational expensive.
DISCRETE FOURIER TRANSFORM (DFT)

## Slide 129
9
Divide and Conquer Approach
FFT – Dividing signals into smaller components.
Recursively use DFF on smaller components then combining the results.
ALGORITHM APPROACH

## Slide 130
4
Inverse Fast Fourier Transform
IFFT – Transform the signal back to time domain from frequency domain.
INVERSE FAST FOURIER TRANSFORM (IFFT)

## Slide 131
11
Fourier Transform
Applicability – used for non periodic signals. Signal extend infinite in time. Eg. Continuous audio signal
Representation – represents signal in continuous function in the frequency domain. Shows how much of
each frequency component present in a signal.
Time –frequency Duality - provide information of both frequency content and time-domain behavior
of signal. Easy to see how different frequencies are distributed over time.
Continuous Frequencies - Consider all possible frequencies in a continuous range.
application example  Pitch detection algorithm (when playing a piano)
FOURIER TRANSFORM

## Slide 132
18
Research Plan
1
2
3
Activities/Timeframe |  | June | July | August | Sept | October | November
STI_ Journal 3rd re- submission ----¦ |  |  |  |  |  |  | 
i. Correct and Improve the content quality (Previous- research materials) – on-going |  |  |  |  |  |  | 
IWMST- Conference ------------------------------------------¦ |  |  |  |  |  |  | 
i. Submitted a paper to report research progress |  |  |  |  |  |  | 
mdpi_Journal submission --------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  | 
i. Improving IWMST research paper (Creative language processing) (New- research approaches) |  |  |  |  |  |  | 
Journal Submission

## Slide 133
14
μiμi
Activity Plan
1
2
3
4

## Slide 134
5
 extraction of temporal and phrasal features
 classification by Support Vector Machines
Kazutaka Shimada, Yurie Onitsuka, Shunsuke Inoue and Tsutomu Endo (2015) “On-site Likelihood Identification of Tweets Using a Two-Stage Method” Tourism Informatics, Intelligent Systems reference library, Volume 90
 Filtering process and Identification process
 Classification by Support vector machines
Oku et al.
Shimada et al.
Unlike them, we will adopt a deep learning approach
Kenta Oku and Fumio Hattori (2015) “Mapping geotagged tweets to tourist’s spots considering activity region of spot” Tourism informatics, Intelligent Systems reference library, Volume 90.
1
2
Related Works

## Slide 135
36
Point of Interests
 We map these events to these specific sight spots.
Examples of on- spot judged tourist reviews from the classified tweets
μiμi

## Slide 136
40
BERT performed better than SVM but requires high computational resources.
(practical irrelevance)
Tweets ambiguity hinder better performance of SVM
Study aim to support local wildlife tourism in Tanzania .
 Same approach can be adopted for Hokkaido region. (Eg. Shiretoko park)
Final Remarks
6. Conclusion
1
2
3

## Slide 137
39
Authorities Announcements , Travel Plan, Company advertisements, Un-related topics 
Eg. Contradicting tweets
Not Useful
tweet | Remarks
drinking a serengeti wheat by @ mjbrewery at @seatacaairport | Different topic
i’m at serengeti park in hodenhagen | Different park
ochestra tuning up to play live during the screening of discovery channel serengeti can not wait | Different topic
ready for a serengeti night at the topeka zoo @ topeka center | Different park
did you know serengeti won the africas leading national park the unforgettable beauty of the nature unspoiled | public announcement
for booking safari Serengeti Ngorongoro mikumi national park zanzibar trip vacation beaches | advertisement
Notes: Ryu tagged this problem as a trending problem in today’s reviews and proposed a method to identify spam reviews in a Chinese shopping site.